Творческий проект

Пано из фанеры «Лесной пейзаж»

(выпиливание лобзиком)

Выполнил:  Азаров А.Н.

г. Костанай

План творческого проекта

1. Осознание основной проблемной области и выбора проекта

2. Цель и задачи проекта

3. Выбор материала проекта с технолого -экономической точки зрения.

а) способность материала к обработке;

б) прочность материала;

в) возможность декоративной обработки;

4.Инструменты для работы

5. Планирование процесса изготовления. Технологическая карта проекта.

а) оценка возможностей материала - технической базы школьных мастерских;

б) оценка затрат рабочего времени при механической обработки
материала;

6.Техника безопасности при работе

7 Экономическое обоснование оценка материальных затрат:

а) стоимость материала;

б) стоимость обработки материала

в) стоимости готового изделия.

8. Анализ полученных результатов.

Обоснование выбора проекта

Выпиливание –  один из самых популярных видов технического творчества, традиции которого живы и актуальны в наши дни.

Дерево – один из самых универсальных материалов, который человек научился обрабатывать еще в глубокой древности.

На занятиях в кружках «Начальное техническое моделирование»  учат правильно пользоваться инструментами, выпиливать, оформлять работы. Это трудно, но очень интересно.

Считаем: лучшее, что придумала природа – это дерево. От него происходит и жизнь, и красота на земле. Природа и мы – одно целое. Без украшений из дерева невозможно представить себе домашнее жилье, как в старину, так и в наше время.

Использовав уникальные свойства дерева, изучив технологию и приемы изготовления отдельных деталей, было решено изготовить красивую поделку своими руками. Все инструменты для выпиливания у нас имелись. Только была проблема, что можно сделать. Хотелось сделать что-нибудь необычное, но с другой стороны сложное. Мы решили сделать изделие которое посложнее. Зайдя в интернет нашли красивую и интересную работу, которая очень нам приглянулась. Это настенное пано выпиленное из фанеры  под названием «Лесной пейзаж».  Данная работа натолкнула нас  на мысль сделать такую же поделку. Деревянные сувениры и поделки создают уют в доме и не занимают много места. Кроме того, не у всех имеются такие пано ручной работы.

Поиск альтернативных вариантов проекта

История и современность декоративной деревообработки.

В течение многих веков люди изготавливали сувениры из различных материалов: глины, древесины, металла, стекла, в наше время - из  пластмассы. Различались они размерами, конструкцией, по форме (квадратные, круглые, многогранные, овальные). Искусные мастера изготавливали сувениры, расписывали их красителями, морилками, выжиганием. Но самыми разнообразными были сувениры из древесины, фанеры, так как этот материал лучше обрабатывается. Ценились сувениры из ценных пород – орех, бук, акация, дуб, палисандр и самшит. Если же не было ценной древесины, мастер мог скромный сувенир украсить красителями, выжиганием.

В народе очень ценились работники, которые могли делать вещи из дерева и украшать их. Большинство людей старалось приобрести себе такие изделия для украшения жилища.

Это самый доступный по простоте и технологичности вид выпиливания лобзиком по дереву и фанере.

Всё многообразие узоров, орнаментов можно сделать в негативном варианте: заранее затонировать подготовленное под выпиливание изделие в темный цвет, например, серый или коричневый. Дать ему высохнуть и по этому фону выпилить. Светлый орнамент на темном фоне создают выразительный декоративный эффект. На выставках прикладного искусства встречаются деревянные изделия, тонированные в светло-фиолетовый цвет (как разведенные чернила) с последующей светлой древесиной по этому фону.

Заманчив и многообразен мир пильщика со всеми его направлениями, стилями, техникой исполнения. Помимо всего, это приобщение к природе.

Приобщение в этом смысле, что пильщик имеет дело с деревом, фанерой, своеобразным своей многоликости материалом, созданным природой. Темы и сюжеты для воплощения в дереве пильщик черпает то же из наблюдений за природой, фантазии которой неисчерпаемы. Войти в этот мир может каждый, кому не безразличны красоты и совершенство, кто хотел бы приумножить достижения в этом направлении, сделать прекраснее свою жизнь, жизнь своих близких, приятно удивив окружающих.

Технологическая часть.

Основные параметры и ограничения.

- Экологически чистое.

- Красивое.

- Безопасное.

- Прочное.

- Соответствие выбранной стилистики.

Генерирование (развитие идеи)

Для выбора изделия  мы зашли в интернет на сайт ( mir-izdeliy.at.ua, www.chudo-lobzik.ru) и выбрали несколько вариантов пано , из них  выбрали один, при этом  всё обобщили в такую схему.

В итоге мы определил для себя объект труда, технологию и стиль изготовления. Выбрали материал и конструкцию. Делая эскизы сувенира, мы учитывали, что он должен быть красивым, оригинальным и посильным в изготовлении.

Работа над выбором изделия (варианты)

Вариант № 1                                          пано№1

Вариант № 2                                       пано№2

Вариант № 3                                       пано№3

Окончательный выбор изделия № 2

Выбранный нами вариант  изделия  считаем для себя наиболее оптимальным, так как нам показалось, что эта работа намного лучше чем две другие.

Требования к изделию

| Название изделия | Пано «Лесной пейзаж» |
| --- | --- |
| Функциональное назначение | Пано |
| Пользователь | Неограниченно |
| Производство | Единичное |
| Размеры | Небольшие |
| Требования к материалу | Натуральные |
| Метод изготовления | Выпиливание лобзиком |
| Требования безопасности | Гладкая, без заусенцев поверхность |
| Экологические требования | Эколог. Чистые материалы |

Инструменты и оборудование

Лобзик, пилочки

Сверлильный станок (шило)

Сверло- Ø 1

Выпиловочный столик

Выжигатель

Кисточка

Материалы

Фанера- сосна три  заготовки (3х230х350 )

Клей ПВА

Мелкая наждачная бумага (№ 1,6)

Лак, морилка.

Деталировка «Лесной пейзаж»

( детали можно увеличить до необходимых размеров)

Рис.1	                                                Рис.2

Рис3                              Рис4

| Технологическая последовательность изготовления «Лесной пейзаж» |
| --- |
| № | Операция | Чертеж (эскиз) | Оборудование, инструменты и приспособления |
| 1 | Выбрать заготовку. Отпилить по размерам 3 заготовки. Фанеры (3х230х350) |  | Верстак , лучковая пила (ножовка), линейка, карандаш |
| 2 | Перевести на фанеру изображение деталировки и в каждой детали просверлить отверстие Ø2 мм для того чтобы вставить пилку лобзика. |  | Заготовка фанеры, копировальная бумага, изображение деталировки, сверлильный станок (дрель), сверло Ø2 мм |
| 3 | Выпиливание деталировки №1 Передняя накладка |  | Верстак, лобзик, пилочки, выпиловочный столик |
| 4 | №2 Задняя стенка |  | Верстак, лобзик, пилочки, выпиловочный столик |
| 5 | №3 Листья 4 шт. |  | Верстак, лобзик, пилочки, выпиловочный столик |
| 6 | №4 олень |  | Верстак, лобзик, пилочки, выпиловочный столик |
| 7 | №5 пень |  | Верстак, лобзик, пилочки, выпиловочный столик |
| 8 | №6 трава |  | Верстак, лобзик, пилочки, выпиловочный столик |
| 9 | №7 снег |  | Верстак, лобзик, пилочки, выпиловочный столик |
| 10 | №8 сосны |  | Верстак, лобзик, пилочки, выпиловочный столик |
| 11 | №9 горы |  | Верстак, лобзик, пилочки, выпиловочный столик |
| 12 | №10 облако |  | Верстак, лобзик, пилочки, выпиловочный столик |
| 13 | Отшлифовать каждую деталь на наждачной бумаге №1,6 |  | Наждачная бумага №1,6 |
| 14 | Очистить от древесной пыли каждую деталь |  | Щетка-сметка |
| 15 | Выжечь детали выжигателем |  | Верстак, выжигатель |
| 16 | Подогнать надфилем все соединительные детали |  | Надфиль |
| 17 | Окончательная чистовая зачистка наждачной бумагой № 1,2 |  | Наждачная бумага №1,2 |
| 18 | Окончательная чистовая зачистка наждачной бумагой № 1,2 Покрыть отдельно каждую деталь лаком |  | Кисточка, лак. |
| 19 | Собрать и склеить готовое изделие клеем ПВА |  | Верстак, клей ПВА, кисточка. |
| 20 | Контроль качества готового изделия |  |  |

Контроль качества

Готовое изделие отвечает следующим требованиям:

- Пано выполнено аккуратно, в соответствии с технологией

- Соблюдено единство композиционного решения рисунка и форм изделия

- Выбранный материал соответствует назначению изделия

Техника безопасности при выполнении работы.

- Надежно удерживать заготовку при выпиливании.

- Работать исправным, налаженным инструментом.

- Для обработки деталей шлифовальной шкуркой использовать специальный выпиловочный столик.

- Лобзик класть в латок верстака.

- Древесную пыль удаляют щеткой-сметкой

- Работать в хорошо освещенном помещении

- Во время выпиливания следить за чистотой рук

Экологическое - экономическое обоснование

Пано «Лесной пейзаж» является экологически безвредным, не приносящим опасных последствий здоровью человека изделием. Технология изготовления при соблюдении техники безопасности и санитарно-гигиенических норм также является безопасной.

Определяя цену своему изделию, мы суммировал затраты на материалы. Нам понадобилось:

- Три заготовки фанеры (3х230х350)= 500 тенге

- Пилки лобзика 5 шт.-50 тенге = 250 тенге

- Клей ПВА 1 банка = 500 тенге

- Наждачная бумага 1 лист = 200 тенге

На изготовление данного изделия  мы затратили  три дня. В среднем такая картина из фанеры, может быть оценен 2000- 2500 тенге, а мы изготовил данное пано за 1450 тенге.

Оценка изделия

- Изготовленное мной пано «Лесной пейзаж», оказалось очень необычным и красивым.

- Поставленная  нами цель достигнута;

- Материалы, которые мы использовали в работе общедоступны и экологически безопасны;

- Технология посильная;

- Изготовленное  нами изделие  является неповторимым, сделанным своими руками .

Вид готового изделия «Лесной пейзаж»

Список использованной литературы

- Ёлкин В.Н. Дерево рассказывает сказки. Москва, 1971 г.;

- Попов В.В. Выпиливание лобзиком. Изделия и графика. Вып.2. Москва, 2008 г.;

3)Костина Л.А. выпиливание лобзиком. Изделия и графика. Вып.3. Москва, 2008 г.

4) Интернет: mir-izdeliy.at.ua, www.chudo-lobzik.ru

# Text boxes

Изделие из фанеры

Охрана труда

Экономич. обоснование

конструкция

Модель

Мода, стиль

Ист. справка

Потребность

материалы

Оборудование

Технология

изготовления

Пано

Инструменты

Лобзик, пилочки,

Разметочные инструменты, шлифовальная шкурка

Материалы

Пластмасса,

Древесина:

Липа, осина, тополь, береза-фанера, бук

Конструкция

Точенная

Клееная

Форма

Круглая

Овальная

Функция

Рабочая

Декоративная

Технология   отделки

Выжигание

Роспись по дереву

Выпиливание лобзиком

350

230